|  | Растворитель 650 |
| --- | --- |

Область применения:

Разбавление нитроцеллюлозных (НЦ), глифталевых (ГФ)  лакокрасочных материалов. Растворитель используется для разбавления до рабочей вязкости эмалей марки НЦ-11 при подкраске небольших участков кистью. Может применяться для разбавления эмалей МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-12 и др. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.

Описание материала:

Растворитель 650 представляет собой смесь летучих органических растворителей: ароматических углеводородов, спиртов и эфиров.

Производство работ:

Все работы с растворителем должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Растворитель вводится в лакокрасочные материалы небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30ºС до плюс 30ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Растворитель огнеопасен. Работы проводить на открытом воздухе,  не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.